## Slide 1: Utveksling med kjede

## Slide 2: Finn riktig tannhjul
4000rpm
Kjedehjul 10t
50km har hjulet 644rpm
Kjedehjulet til mopeden har havert og er helt i stykker.
Mopeden skal kjøre maks 50km i timen .
Hvor mange tenner på tannhjulet må vi kjøpe?
Kjedehjul
4000rpm x 10T = 40000
40000 / 644rpm =62t (62,1)
40000 / 62,1t = 644rpm
644rpm x 62t = 39928
39928/ 4000rpm=10t (9,982)
Notes: 4000*10=40000
40000/644=62t

## Slide 3: Utveksling
Hva er kjedeutvekslingen mellom motor og bakhjul?
Hvor langt ruller mopedhjulet på en omdreining?
Hvor fort kjører mopeden?
6000rpm
Kjedehjul 10t
Kjedehjul 62t
Mopedhjul
Ø500mm
Kjedeutveksling Omkrets på hjulet
10t / 62t = 0,161 Ø0,5M x 3,14 = 1,57M
----------------------------------------------------------
6000 rpm x 0,161 = bakhjulet 966rpm
966rpm x 1,57M = 1516,62 Meter Per Min
60 x 1516,62 = 90997 M t / 1000 =90 ,997kmT
Notes: Kjedeutveksling
10t / 62t = 0,161
-------------------------------
6000 rpm * 0,161 = bakhjulet 966 rpm
Ø0,5 M x3,14 = 1,57
966 * 1,57M = 1516,62 M prM
60 * 1516,62 = 90997 M / 1000 =90 kmT

## Slide 4: Høyre hastighet på mopeden
Dere skal få mopeden til å gå i 60kmt.
Hvilken tannhjul må dere sette på?
Motor 6000rpm
Fremre tannhjul 10T
Bakre hjul Ø500mm
60 kmt x 1000 = 60000 mt /60= 1000 meter per min
1000mpm /omkrets1,57m= 636,94 rpm
Motor 6000rpm x 10t = 60000
60000 / 636,94 = 94T